БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Выпускная работа по
«Основам информационных технологий»

Магистрант кафедры квантовой 
радиофизики и оптоэлектроники

Леоненя Максим Сергеевич

Руководители:

доцент Манак Иван Степанович,
ст. преподаватель Кожич Павел Павлович

Минск – 2010 г.

Оглавление

Оглавление	2

Список обозначений	3

Реферат на тему «Использование системы компьютерной математики Matlab для решения задач лазерной физики»	4

Введение	4

1 Основные сведения о системе Matlab	5

2 Анализ энергетических характеристик zigzag лазеров на основе плоской усеченной призмы	6

2.1 Теоретическая модель	6

2.2 Реализация численного эксперимента	10

3 Оценка использования пакета Matlab при моделировании	17

Заключение	17

Список использованных источников	18

Предметный указатель к реферату	19

Интернет ресурсы в предметной области исследования	20

Действующий личный сайт	21

Граф научных интересов	22

Тестовые вопросы по Основам информационных технологий	23

Список литературы к выпускной работе	24

Приложение	26

Список обозначений

ЛФ – лазерная физика

СКМ – Системы компьютерной математики

Реферат на тему «использование системы компьютерной математики mATLAB для решения задач лазерной физики»

# Введение

Лазерной физикой (ЛФ) принято считать область физики, изучающую теорию работы лазеров и их применение в научных исследованиях, промышленности, биологии, медицине и для решения других задач [1]. К актуальным задачам данного раздела можно отнести:

конструирование лазеров, в том числе проектирование оптических резонаторов;

исследование теории лазерной генерации в полупроводниковых, твердотельных и жидкостных лазерных средах;

изучение теории распространения лазерного излучения;

исследование взаимодействия лазерного излучения с веществом.

Решение подобных задач исследовательского характера базируется на построении корректной теоретической модели и сопоставления результатов ее численного анализа с результатами эксперимента. Анализ как практических, так и теоретических результатов реализуется использованием компьютерных информационных технологий. Зачастую при решении задач лазерной физики необходимо работать с динамическими процессами, нелинейными системами, решать задачи оптимизации и визуализации данных, полученных экспериментально и теоретически. Для подготовки программ таких расчетов еще совсем недавно использовались различные универсальные языки программирования. Но уже в начале 90-х годов на смену им пришли специализированные системы компьютерной математики (СКМ). Наибольшую известность получили системы Eureka, Mercury, Mathcad, Derive, Mathematica, Maple и другие. Ежегодно появляются их новые версии.

Среди ряда современных СКМ особо выделяется математическая система MATLAB [2]. Она прошла многолетний путь развития от узко специализированного матричного программного модуля, используемого только на больших ЭВМ, до универсальной интегрированной СКМ, ориентированной на массовые персональные компьютеры класса IBM PC и Macintosh и рабочие станции UNIX. Система имеют мощные средства диалога, графики и комплексной визуализации.

Целью данной работы является рассмотрение математического пакета Matlab при моделировании конкретной задачи ЛФ – анализа энергетических характеристик zigzag лазеров на основе плоской усеченной призмы.

## Основные сведения о системе Matlab

MATLAB — одна из старейших, тщательно проработанных и проверенных временем систем автоматизации математических расчетов, построенная на расширенном представлении и применении матричных операций. Это нашло отражение в названии системы — MATrix LABoratory — матричная лаборатория [2]. Применение матриц, как основных объектов системы, и оператора задания последовательностей: способствует уменьшению числа циклов, которые очень распространены при выполнении матричных вычислений на обычных языках программирования высокого уровня и облегчению реализации параллельных вычислений [2].

Матрицы широко применяются в сложных математических расчетах, например, при решении задач линейной алгебры и математического моделирования статических и динамических систем и устройств. Они являются основой автоматического составления и решения уравнений состояния динамических объектов и систем. Примером программы, выполняющей это, может служить основное расширение MATLAB — Simulink. Оно существенно повышает интерес к системе MATLAB, вобравшей в себя лучшие достижения в области быстрого решения матричных задач за послевоенное время.

Одной из основных задач системы MATLAB всегда было предоставление пользователям мощного языка программирования, ориентированного на технические и математические расчеты и способного превзойти возможности традиционных языков программирования, которые многие годы использовались для реализации численных методов. При этом особое внимание уделялось как повышению скорости вычислений, так и адаптации системы к решению самых разнообразных задач пользователей.

С системой MATLAB могут интегрироваться такие популярные математические системы, как Mathcad, Maple и Mathematica. Есть тенденция и к объединению математических систем с современными текстовыми процессорами.

Новые свойства системе MATLAB придала ее интеграция с программной системой Simulink, созданной для моделирования блочно заданных динамических систем и устройств. Базируясь на принципах визуально-ориентированного программирования, Simulink позволяет выполнять моделирование сложных устройств с высокой степенью достоверности и прекрасными средствами представления результатов. Помимо естественной интеграции с пакетами расширения Symbolic Math и Simulink, MATLAB интегрируется с десятками мощных пакетов расширения.

MATLAB — расширяемая система, и ее легко приспособить к решению нужных пользователю специфических классов задач. Ее огромное достоинство заключается в том, что это расширение достигается естественным путем и реализуется в виде так называемых m-файлов (с расширением .m), хранящихся на жестком диске.

Благодаря текстовому формату m-файлов пользователь может ввести в систему любую новую команду, оператор или функцию и затем пользоваться ими столь же просто, как и встроенными операторами или функциями. При этом, в отличие от таких языков программирования, как Бейсик, Си или Паскаль, не требуется никакого объявления этих новых функций. Это роднит MATLAB с языками Лого и Форт, имеющими словарную организацию операторов и функций и возможности пополнения словаря новыми определениями-словами. Но, поскольку новые определения в системе MATLAB хранятся в виде файлов на диске, это делает набор операторов и функций практически неограниченным.

В базовый набор слов системы входят спецзнаки, знаки арифметических и логических операций, арифметические, алгебраические, тригонометрические и некоторые специальные функции, функции быстрого преобразования Фурье и фильтрации, векторные и матричные функции, средства для работы с комплексными числами, операторы построения графиков в декартовой и полярной системах координат, трехмерных поверхностей и т. д. Словом, MATLAB предоставляет пользователю обширный набор готовых средств (большая часть из них — это внешние расширения в виде М-файлов) [3].

Дополнительный уровень системы образуют ее пакеты расширения. Они позволяют быстро ориентировать систему на решение задач в той или иной предметной области: в специальных разделах математики, в физике и в астрономии, в области нейтронных сетей и средств телекоммуникаций, в математическом моделировании, проектировании событийно управляемых систем и т. д. Благодаря этому MATLAB обеспечивает высочайший уровень адаптации к решению задач конечного пользователя.

## Анализ энергетических характеристик zigzag лазеров на основе плоской усеченной призмы

### Теоретическая модель

Особенности конструкции активного элемента рассмотрены на примере неодимового лазера, показанного на рисунке 1 [4]. В неодимовом лазере активный элемент вырезается, например, из кристалла алюмо–иттриевого граната или стекла, активированных ионами Nd3+, и соответствующим образом обрабатывается.

а)						б)

Рисунок 1 – Zigzag лазер в форме плоской усеченной призмы (а) и оптическая схема трёхзеркального резонатора лазера и ход луча в нём (б)

Грань bchg используется для осуществления накачки активного вещества (рисунок 1). Особенно перспективны в этом случае лазерные диодные или светодиодные матрицы на основе GaAlAs, спектром которых можно эффективно управлять путем изменения компонентного состава полупроводника. Идеальное согласование спектров поглощения активного вещества и спектров излучения матриц достигается изменением температуры теплоотвода последних. В спектре поглощения неодима имеется широкая полоса на длине волны ~ 0,8 мкм и поэтому возможно идеальное согласование спектра поглощения ионов Nd3+ и спектра излучения Ga1-xAlxAs–матрицы, спектральный диапазон работы которой лежит в области 0,75 – 0,88 мкм. Грань adef активного элемента выполнена с высокоотражающим покрытием на длине волны излучения Ga1-xAlxAs–матрицы, что обеспечивает более однородную по всему объему накачку и повышает ее эффективность [5].

Грани dche, abgf и abcd, с нанесенными на них зеркальными покрытиями 1, 2 и 3 соответственно, образуют трехзеркальный оптический резонатор, представленный на рисунке 1. Высокоотражающие зеркала 1 и 2 образуют между собой угол α и обеспечивают зигзагообразный ход луча в резонаторе (рисунок 1). Выходное полупрозрачное зеркало 3 образует с зеркалом 2 угол φ.

Оптический луч, распространяющийся в активном элементе перпендикулярно зеркалу 3 и проходящий через точку А, поочередно отражается от зеркал 2 и 1 до тех пор, пока угол падения на одно из зеркал не становится равным нулю (точка В). Тогда луч отражается в обратном направлении и выходит через зеркало 3. Пучок параллельных оптических лучей, ограниченных апертурой выходного зеркала, распространяется по зигзагообразной траектории, не меняя своей формы.

Число возможных отражений оптического луча в такой системе дается простой формулой [6]. Отсюда легко получить требование, налагаемое на углы α и φ плоской усеченной призмы:  и , где n – целое число.

Соотношение для длины L зеркала 2, при которой обеспечивается повторение траектории луча при обратном ходе, имеет следующий вид [6]:

,				(1)

где h – максимальное расстояние между зеркалами 1 и 2. Хотя высота призмы меняется с расстоянием L, однако, ввиду малости угла α, в первом приближении можно считать, что высота призмы по всей длине L остается неизменной и равной h.

Все лучи параллельного оптического пучка, зигзагообразно распространяющиеся в резонаторе от точки нормального отражения от зеркала 3 до нормального падения на зеркало 2, имеют практически одинаковую длину l. Выражение, связывающее длину l луча, распространяющегося в активной среде за один проход от зеркала 3 (точка А) до нормального падения на зеркало 2 (точка В), с углами α и φ и высотой h, имеет вид [7]:

.	(2)

Значение длины l определяется суммой отрезков l1,l2,…,lN между зеркалами 1 и 2. При малых углах α каждый такой отрезок в первом приближении равен высоте h активного элемента. Так как число таких отрезков N, то формула (2) сводится к более простой зависимости:

. 						(3)

Величина апертуры выходного излучения определяется размером прямоугольного зеркала 3. Одна из сторон зеркала 3 равна толщине t активного элемента. Другая сторона определяется длиной отрезка АС и составляет:

.					(4)

Положение точки С определяется местом нормального падения луча излучения на зеркало 3, который поочередно отразившись от зеркал 3 и 2 падает на зеркало 1 в точке А. Все лучи, нормально падающие на грань abcd вне зеркала 3 не испытывают зигзагообразный ход в резонаторе и не участвуют в генерации выходного излучения.

Ввиду того, что толщина t является независимым параметром конструкции активного элемента лазера, а ширина выходного зеркала d зависит от высоты h и угла φ, можно считать, что размер апертуры выходного излучения определяется шириной d при заданной толщине t при вариации параметров конструкции активного элемента.

Объем V активного элемента, заполненный пучком излучения, который распространяется в лазере по зигзагообразной траектории, вычисляется по формуле:

.			(5)

В zigzag лазерах с активным элементом в форме плоской усеченной призмы (рисунок 1), по отношению к лазерам с резонатором Фабри-Перо, помимо вредных потерь на поглощение и рассеяние в матрице активного вещества ρ и полезных потерь генерируемого излучения через выходное зеркало 3 с коэффициентом отражения r3, характеризуемых величиной , появляются дополнительные вредные потери при отражении пучка излучения от зеркал 1 и 2 с одинаковыми коэффициентами отражения r. В этом случае суммарный коэффициент вредных потерь определяется формулой [7]:

.					(6)

Воспользовавшись приближенной формулой для расчета длины l одного прохода луча в резонаторе , зависимость (6) преобразуется к виду:

.					(7)

При N » 1, формула (7) упрощается до вида:

.						(8)

При малых значениях угла α можно считать, что зеркала 1 и 2 в первом приближении параллельны друг другу и образуют резонатор Фабри–Перо, коэффициент потерь на зеркалах которого определяется в точности с формулой (8).

Для лазера с резонатором Фабри-Перо мощность излучения на выходе лазера объемом V, вычисляется по формуле [8]:

,			(9)

где v – скорость света в активной среде; h – высота активного элемента; t – толщина активного элемента; L – длина активного элемента; k –коэффициент усиления; β,  – параметр нелинейности;  – полезные потери, обусловленные выходом излучения из резонатора длиной L через зеркала с коэффициентами отражения r3 и r4; ρ – коэффициент, учитывающий потери на поглощение и рассеяние в матрице.

Для zigzag лазера, представленного на рисунке 1, формула (9) модифицируется с учетом того, что появляются вредные потери при отражении излучения на зеркалах 1 и 2 с одинаковыми средними коэффициентами отражения r, определяемые по формуле 	(8).

Учитывая (8), выходная мощность излучения zigzag лазера с объемом активного вещества V, вычисляется по формуле:

,		(10)

где  – полезные потери, обусловленные выходом излучения из резонатора через выходное зеркало с коэффициентом отражения r3; l – расстояние, которое проходит оптический луч за один проход в резонаторе; V – объем активного элемента zigzag лазера, занимаемый пучком зигзагообразно распространяющегося в резонаторе излучения.

Удельная выходная мощность излучения zigzag лазера, определяемая как выходная мощность, снимаемая с единицы объема активного вещества, вычисляется по формуле:

.		(11)

Дифференцируя  удельную выходную мощность Sуд zigzag лазера, по коэффициенту полезных потерь  и приравнивая производную к нулю, получим [9]:

.					(12)

Это выражение позволяет определить оптимальное значение коэффициента полезных потерь при заданных k и ρ, а также оптимальное значение r3 при заданных k, ρ и l, обеспечивающих максимальную мощность излучения zigzag лазера [9]:

,						(13)

.				(14)

Оптимизированное по коэффициенту отражения выходного зеркала  выражение для расчета удельной выходной мощности  излучения zigzag лазера определяется формулой [9]:

.		(15)

Учитывая (14), оптимизированная по  выходная мощность излучения zigzag лазера с объема активного вещества V, вычисляется по формуле [9]:

,		(16)

Таким образом, впервые получены выражения оптимальных параметров трехзеркального резонатора и выходных энергетических характеристик zigzag лазеров с активным элементом в форме плоской усеченной призмы.

### Реализация численного эксперимента

В рамках выполнения проекта ГКПНИ 2.01 «Фотоника», для анализа конструктивных особенностей и энергетических характеристик zigzag лазера в форме плоской усеченной призмы в  СКМ Matlab был написан программный код, часть которого приведена ниже:

clear all;

clc;

%['---------------------------------------------------------------------------']

%

% program for zig zag laser parametrs calculation

%

%--------------------------------------------------------------------------corners

phi= (0.1:.1:45);       %phi

alpha= (0.1:.1:45);     %alpha

disp('--------------------------corners-----------------------------------');

disp('phi=(0.1:.1:45);');

disp('alpha=(0.1:.1:45);');

%-----------------------basic parameters---------------------------------------

k=0.15;                 %k - amplification coeficient (by pumping)

R=0.99;                 %R - index of reflection of resonator side borders

betta=0.1;              %betta - parameter of nonlinearing

n=1.5;                  %n - index of refraction

ro=0.01;                %ro - coefficient, considering reflection and absorption losses in matrix

disp('--------------------------basic parametrs----------------------------');

disp(strcat('k =', num2str(k),'  (cm-1  -  amplification coeficient (by pumping))'));

disp(strcat('R =', num2str(R),'  (numeric  -  index of reflection of resonator side borders)'));

disp(strcat('betta =', num2str(betta),'  (cm3/erg  -  parameter of nonlinearing)'));

disp(strcat('n =', num2str(n),'  (numeric  -  index of refraction)'));

disp(strcat('ro =', num2str(ro),'  (cm-1  -  coefficient, considering reflection and absorption losses in matrix)'));

%--------------------------------------------------------------------------basic demencions of construction

h = 1;                  %h - high

h_L = 1;                %h_L - h to Lmax

Lmax=1*h;               %Lmax - max length of resonator

t = 0.1*h;              %t - width of active element

disp('------------------basic demencions of construction-------------------');

disp(strcat('h =', num2str(h),'  (cm - high of active element)'));

disp(strcat('h_L =', num2str(h_L),'  (numeric - h to Lmax)'));

disp(strcat('Lmax =', num2str(Lmax),'  (cm - maximum length of active element)'));

disp(strcat('t =', num2str(t),'  (cm - width of active element)'));

%--------------------------------------------------------------------------matrix

Grand_P=[];             %matrix of inbox parameters

%--------------------------------------------------------------------------colculating

x=1;                    %dimension of matrix Grand_p

for i=1:length(phi)

for j=1:length(alpha)

%--------------dimensions of zig-zag construction------------------

N = phi(i)./alpha(j)+1; %N - numder of reflections

d = 2*h*sin(phi(i)*pi/180); %d - aperture diametre

S = t*d; %S - laser beam square

l = Calcl(phi(i),alpha(j),h); %l - length of radiation in active substance

Lb = CalcLbig(phi(i),alpha(j),h); %L - length of the highreflection mirror

deltaL = h*sin(2*phi(i)*pi/180); %deltaL - adding part to L

Lball = Lb + deltaL; %Lball - length of active element with adding part.

Lfin = calclfin(phi(i),alpha(j),h) ; %Lfin - last beam part ln

S_zig_zag = calcS_zig_zag(phi(i),alpha(j),h,Lb); %S_zig_zag - zig-zag square

%--------------zig-zag---------------------------------------------

Ropt =Roptimum(phi(i),alpha(j),k,l,R,ro);  %Ropt - optimal index of reflection of output mirror

%------ case for Ropt smaller than initial material reflection value -----------        if Ropt<0.04

Ropt = 0.04;

end;

roz=(1/h)*log(1/R)+ro;

roz1=((2*N-1)/(2*l))*log(1/R)+ro;

roz2=((2*N-1)/(2*N*h))*log(1/R)+ro;

W = laserpower(phi(i),alpha(j),k,t,l,Ropt,R,betta,n,roz,S_zig_zag);%W - laser power

W1 = laserpower(phi(i),alpha(j),k,t,l,Ropt,R,betta,n,roz1,S_zig_zag);  %W - laser power

W2 = laserpower(phi(i),alpha(j),k,t,l,Ropt,R,betta,n,roz2,S_zig_zag);  %W - laser power

Kpor = laserbarier(ro, N, l, R, Ropt); %Kpor - optimal threshold amplification coefficient

V = t*S_zig_zag;  %V - volume of zig-zag

%--------------cilinder--------------------------------------------

Roptc =RoptimumC(k,Lball,R,ro); %Roptc - optimal index of reflection of output mirror

Vc = Lball*t*h;

Wc = cilinderpower(k,Vc,Lball,Roptc,R,betta,n,ro);%Wc - laser power

Kc = cilinderbarier(ro,Lball,R,Roptc); %Kc - optimal threshold amplification coefficient

if (W > 0) & (mod(phi(i),alpha(j)) == 0) & (Lball < 1.025*Lmax) & (Lball > 0.925*Lmax)% conditions

Grand_P(x,1)=phi(i);

Grand_P(x,2)=alpha(j);

Grand_P(x,3)=N;

Grand_P(x,4)=l;

Grand_P(x,5)=Lball;

Grand_P(x,6)=d;

Grand_P(x,7)=(l*d)/S_zig_zag;

Grand_P(x,8)=S;

Grand_P(x,9)=Ropt;

Grand_P(x,10)=W1;

Grand_P(x,11)=W/S;

Grand_P(x,12)=Wc/(h*t);

Grand_P(x,13)=Wc;

Grand_P(x,14)=Wc/Vc;

Grand_P(x,15)=W/Wc;

Grand_P(x,16)=Vc;

Grand_P(x,17)=V;

Grand_P(x,18)=roz;

Grand_P(x,19)=roz1;

Grand_P(x,20)=roz2;

Grand_P(x,21)=W/V;

Grand_P(x,22)=W1/V;

Grand_P(x,23)=W2/V;

Grand_P(x,24)=Roptc;

Grand_P(x,25)=W2;

Grand_P(x,26)=W;

Grand_P(x,27)=W2/S;

Grand_P(x,28)=W1/S;

x=x+1;

Wx(j,i)=W;

else

Wx(j,i)=0;

end;

end;

end;

if length(phi) < 2 & length(alpha) < 2

disp('----------------basic parametrs----------------------------');

disp(strcat('phi          =', num2str(phi),'  (grad)'));

disp(strcat('alpha        =', num2str(alpha),'  (grad)'));

disp(strcat('N            =', num2str(Grand_P(1,3)),'  '));

disp(strcat('l            =', num2str(Grand_P(1,4)),'  (cm)'));

disp(strcat('Lp           =', num2str(Grand_P(1,5)),'  (cm)'));

disp(strcat('d            =', num2str(Grand_P(1,6)),'  (cm)'));

disp(strcat('mu           =', num2str(Grand_P(1,7)),'  '));

disp(strcat('V            =', num2str(Grand_P(1,17)),'  (cm3)'));

disp('-------------------energy parametrs---------------------------');

disp(strcat('r_opt        =', num2str(Grand_P(1,9)),'  '));

disp(strcat('ro* ,(./h)   =', num2str(Grand_P(1,18)),'  (cm-1)'));

disp(strcat('ro* ,(./2l)  =', num2str(Grand_P(1,19)),'  (cm-1)'));

disp(strcat('ro* ,(./hd)  =', num2str(Grand_P(1,20)),'  (cm-1)'));

disp(strcat('Sy ,(./h)    =', num2str(Grand_P(1,21)),'  (Bt/cm3)'));

disp(strcat('Sy ,(./2l)   =', num2str(Grand_P(1,22)),'  (Bt/cm3)'));

disp(strcat('Sy ,(./hd)   =', num2str(Grand_P(1,23)),'  (Bt/cm3)'));

disp(strcat('S ,(./h)     =', num2str(Grand_P(1,26)),'  (Bt)'));

disp(strcat('S ,(./2l)    =', num2str(Grand_P(1,10)),'  (Bt)'));

disp(strcat('S ,(./hd)    =', num2str(Grand_P(1,25)),'  (Bt)'));

disp(strcat('B ,(./h)     =', num2str(Grand_P(1,11)),'  (Bt/cm2)'));

disp(strcat('B ,(./2l)    =', num2str(Grand_P(1,28)),'  (Bt/cm2)'));

disp(strcat('B ,(./hd)    =', num2str(Grand_P(1,27)),'  (Bt/cm2)'));

disp('-------------------Comparison with a Fabry-Perot -------------');

disp(strcat('r_opt_fp     =', num2str(Grand_P(1,24)),'  '));

disp(strcat('Sy_fp        =', num2str(Grand_P(1,14)),'  (Bt/cm3)'));

disp(strcat('B_fp         =', num2str(Grand_P(1,12)),'  (Bt/cm2)'));

disp(strcat('V_fp         =', num2str(Grand_P(1,16)),'  (cm3)'));

disp(strcat('S_z/S_fp     =', num2str(Grand_P(1,15)),'  '));

%---------- построение активного эелемента ----------------

xdat = [0 Lball Lball d*cos(phi*pi/180) 0 0];

ydat = [0 0 Lfin h h-d*sin(phi*pi/180) 0];

figure (11), plot(xdat,ydat,'k');%,axis([0 2*Lball+0.2 0 2*Lball+0.2]),

axis square;

end;

% ---------- plotting the results vs dependance on phi --------

% ------------------ constructional properties ----------------

figure (1), subplot(2,2,1), plot(Grand_P(:,1),Grand_P(:,3),'r.'), xlabel ('\phi'), ylabel (' N, cm'),grid on, hold on;

figure (1), subplot(2,2,2), plot(Grand_P(:,1),Grand_P(:,4),'r.'), xlabel ('\phi'), ylabel ('l, cm'),grid on, hold on;

figure (1), subplot(2,2,3), plot(Grand_P(:,1),Grand_P(:,6),'r.'), xlabel ('\phi'), ylabel ('d, cm'),grid on, hold on;

figure (1), subplot(2,2,4), plot(Grand_P(:,1),Grand_P(:,7),'r.'), xlabel ('\phi'), ylabel ('\mu'),grid on, hold on;

% ------------------ energy parameters ------------------------

figure (2), subplot(2,2,1), plot(Grand_P(:,1),Grand_P(:,9),'k.'), xlabel ('\phi'), ylabel ('r_{opt}, cm^{-1}'), grid on, hold on;

figure (2), subplot(2,2,2), plot(Grand_P(:,1),Grand_P(:,21),'k.',Grand_P(:,1),Grand_P(:,22),'r.',Grand_P(:,1),Grand_P(:,23),'b.'), xlabel ('\phi'), ylabel ('S_{yd}, Bt/cm^3'), legend('1/h','2N-1/2l','2N-1/2Nh'),grid on;

figure (2), subplot(2,2,3), plot(Grand_P(:,1),Grand_P(:,26),'k.',Grand_P(:,1),Grand_P(:,10),'r.',Grand_P(:,1),Grand_P(:,25),'b.'), xlabel ('\phi'), ylabel ('S, Bt'), legend('1/h','2N-1/2l','2N-1/2Nh'),grid on;

figure (2), subplot(2,2,4), plot(Grand_P(:,1),Grand_P(:,28),'k.',Grand_P(:,1),Grand_P(:,11),'r.',Grand_P(:,1),Grand_P(:,27),'b.'), xlabel ('\phi'), ylabel ('B, Bt/cm^2'), legend('1/h','2N-1/2l','2N-1/2Nh'),grid on;

% ------------------ Comparison with a Fabry-Perot ------------

figure (3), subplot (2,3,1),plot(Grand_P(:,1),Grand_P(:,15),'r.'), xlabel ('\phi'), ylabel (' S^z/S^{fp}'),grid on;

figure (3), subplot (2,3,2),plot(Grand_P(:,1),Grand_P(:,16),'r.',Grand_P(:,1),Grand_P(:,17),'b.'), xlabel ('\phi'), ylabel ('V, cm^3'), legend('Fabri-Perrot','zigzag'),grid on;

figure (3), subplot (2,3,3),plot(Grand_P(:,1),Grand_P(:,12),'r.',Grand_P(:,1),Grand_P(:,11),'b.'), xlabel ('\phi'), ylabel ('B, Bt/cm^2'), legend('Fabri-Perrot','zigzag'),grid on;

figure (3), subplot (2,3,4),plot(Grand_P(:,1),Grand_P(:,13),'r.',Grand_P(:,1),Grand_P(:,10),'b.'), xlabel ('\phi'), ylabel ('S_{opt}, Bt'), legend('Fabri-Perrot','zigzag'),grid on;

figure (3), subplot (2,3,5),plot(Grand_P(:,1),Grand_P(:,14),'r.',Grand_P(:,1),Grand_P(:,22),'b.'), xlabel ('\phi'), ylabel ('S_{yd}, Bt/cm^3'), legend('Fabri-Perrot','zigzag'),grid on;

figure (3), subplot (2,3,6),plot(Grand_P(:,1),Grand_P(:,24),'r.',Grand_P(:,1),Grand_P(:,9),'b.'), xlabel ('\phi'), ylabel ('r_{opt}, cm^{-1}'), legend('Fabri-Perrot','zigzag'),grid on;

% -------------------------------------------------------------

Результат выполнения программы представляется графической визуализацией зависимостей параметров и энергетических характеристик сформированных при расчете в основной матрице данных.

Рисунок 2 – Зависимость параметров конструкции (N, l, d, µ) от угла φ для различных значений угла α

Из анализа зависимостей параметров конструкции активного элемента от углов α и φ, представленных на рисунке 2 в виде элемента программы Matlab, определены следующие выводы. Варьируя углы α и φ плоской усеченной призмы в пределах от 0,1º до 45º, можно изменять соотношение между длиной и высотой активного элемента, длину пучка излучения в резонаторе, размер апертуры выходного зеркала и объем активного элемента в широких пределах. При значениях угла 0,1( < φ < 30( ширина выходного зеркала, а следовательно и ширина пучка выходного излучения d меньше поперечных (высота h) и продольных (длина L) размеров активного элемента. При распространении лазерного луча практически ортогонально оси кристалла  можно получить эффективную длину l пути одного прохода луча по такому резонатору, намного превышающую длину L. При углах 0,1º < φ < 5º и 0,1º < α < 0.5º значения отношения длины прохода луча в резонаторе к длине активной среды l/L>15, что повышает эффективность взаимодействия активных частиц и излучения в резонаторе.

Падение удельной выходной мощности и рост потерь более значительны при уменьшении коэффициента отражения r, как следует из анализ данных показанных на рисунке 3 в виде элемента программы Matlab. Начиная с некоторого значения N для определенного значения r скорость падения удельной выходной мощности приближается к нулю. Оптимальным значением коэффициента отражения зеркал 1 и 2 является r=1, при котором достигается максимальное значение удельной выходной мощности . Однако, даже при использовании высокоотражающих покрытий, максимально-возможный коэффициент отражения составляет , что предъявляет высокие требования к качеству изготавливаемой конструкции.

Рисунок 3 – Зависимоть энергетических характеристик от параметров 
конструкции – углов α и φ плоской усеченной призмы

Сравнение конструкций одинаковых объемов (с одинаковой длиной L, высотой h и толщиной t) показало (рисунок 4), что плотность мощности на выходном зеркале zigzag лазера за счет апертуры меньшего размера d при 0,1(<φ<20( больше Bz>Bfp плотности мощности лазера с резонатором Фабри-Перо, у которого размер апертуры определяется как высота h активной среды, в то время как мощность выходного излучения zigzag лазера Sz < Sfp меньше мощности лазера с резонатором Фабри-Перо на всей области значений углов α и φ от 0,1( до 45(.

Рисунок 4 – Зависимости энерегетических характеристик zigzag лазера и лазера с резонатором Фабри-Перо от углов α и φ конструкции zigzag лазера

Данная программа позволила рассчитать теоретические зависимости, сформировать матрицы параметров и значений энергетических характеристик для разных типов активных элементов, исследовать зависимость параметров конструкции и энергетических характеристик от углов α и φ плоской усеченной призмы. Кроме того, на основе полученных результатов была проведена оптимизация конструкции, сравнение данной конструкции с лазером с резонатором Фабри-Перо.

## Оценка использования пакета Matlab при моделировании

Как видно из предыдущего раздела, математический пакет Matlab показал себя как высококачественный математический пакет, обладающий как простой реализацией кода, так и великолепной графикой. Графический пакет позволяет выполнять построение различных зависимостей на одной графической области, дополнять и модифицировать данные и их представление. Реализация высокого быстродействия при выполнении матричных операций, широкий набор встроенных функций в данном пакете позволяют выполнять разнообразные операции с огромными массивами данных без существенных временных затрат на написание кода программы.

# Заключение

Таким образом, проведено исследование использования математических пакетов при построении численного эксперимента. На примере поставленной задачи построен алгоритм, составлен программный код и по результату выполнения программы проведен анализ конструкции zigzag лазера в форме плоской усеченной призмы. По результатам проведенного анализа опубликовано 14 статей (из них 8 в журналах), 15 тезисов докладов различных международных конференций (некоторые доклады были доложены соискателем, по другим были представлены стендовые доклады), а также получить (в соавторстве) 1 патент на изобретение и 2 патента на полезную модель; 3 заявки находятся на рассмотрении, причем по одной получено положительное решение на выдачу патента на изобретение в Российской Федерации.

Список использованных источников

1. Википедия [Электронный ресурс]. – Википедия, 2010. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki. – Дата доступа: 20.12.2010.

2. Дьконов, В.П. Matlab R2006/2007/2008+Simulink 5/6/7. Основы применения. // 2-е издание., перераб. и доп. – М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2008. – 800 с.

3. MATLAB 7: настольная лаборатория [Электронный ресурс]. – Издательский Дом ITC, 2010. – Режим доступа: http://itc.ua/articles/matlab_7_nastolnaya_laboratoriya_21405. – Дата доступа: 29.11.2010.

4. Патент на изобретение №12475 Респ. Беларусь, МПК H 01S 3/00. Твердотельный лазер / В.В. Жуковский, Н.В. Тарасенко, И.С. Манак, М.С. Леоненя.; Белорусский государственный университет, Институт физики им. Б.И. Степанова НАНРБ. – а20071508; заявл. 07.12.07.; опубл. Афіцыйны бюлетэнь. 2008. №5(64). –  С.27.

5. Патент на полезную модель 7029 Респ. Беларусь, МПК H 01S 3/00. Твердотельный лазер / В.В. Жуковский, И.С. Манак, М.С. Леоненя.// Белорусский государственный университет. – и20100600; 02.07.10.

6. Жуковский, В.В. Малогабаритные твердотельные лазеры с зигзагообразным ходом излучения в активном элементе / В.В. Жуковский, М.С. Леоненя, И.С. Манак // Электроника-инфо. – 2008. – №7. – С.55-58.

7. Manak, I. S. Разработка твердотельных slab-лазеров / I. S. Manak, W. Wojcik, V.V. Zukowski, M.S. Leanenia // Przeglad Elektrotechniczny (Electrical Review)/. – 2010. – №7. – P. 261-263.

8. Методы расчёта ОКГ. Т.1./ Под ред. Б.И.Степанова. Мн.: 1967. – 385 с.

9. Manak, I. S. Optimizing energy performance of «zig-zag» slab lasers in form of flat truncated prisms / I. S. Manak, V.V. Zukowski, M.S. Leanenia // Caol 2010 International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers, Sevastopol, Ukraine. – Conference Proceedings. – 2010. – P. 152-154.

Предметный указатель к реферату

MATLAB, 4, 5

Zigzag лазер, 6, 10

Активный элемент, 6, 8

Алюмо–иттриевого гранат, 6

Лазерная физика, 4

Резонатор zigzag, 7

СКМ, 4

Резонатор Фабри-Перо, 9

Интернет ресурсы в предметной области исследования

http://springerlink.com/ - Поисковый сайт по разнообразным научным журналам (Applied Physics B: Lasers and Optics, Lasers in Medical Science и др.). обеспечивает эффективный поиск, многие статьи предоставляются бесплатно.

http://prola.aps.org/ - Электронный архив  популярного и полезного журнала Physical Review. статьи платные.

http://ieee.org/ -Сайт IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) – собщественной некоммерческой ассоциации профессионалов в различных областях. Огромное число фундаментальных и прикладных статей.

http://www.ioffe.ru/ - Сайт Физико-технического института имени А.Ф.Иоффе, являющегося одним из крупнейших научных центров России. Сайт содержит теоретические и экспериментальные характеристики большого числа полупроводниковых материалов.

http://jap.aip.org/ - Сайт журнала Journal of Applied Physics, сравнимого по популярности и качеству с Аpplied Рhysics Letters. Пплатный.

http://libcat.bas-net.by/ - Электронный каталог ЦНБ НАН Беларуси. Позволяет найти, а также заказать как электронную, так и бумажную литературу, хранящуюся в библиотеке. К сожалению, в библиотеке нет большого числа современных научных периодических изданий.

http://www.optoiq.com – Сайт серии журналов Laser Focus World, сожержащий, в основном свежую рекламную информацию.

http://apl.aip.org/ - Сайт журнала Аpplied Рhysics Letters – одного из наиболее популярных в мире журналов. Публикует результаты как экспериментальных так и теоретических исследований. К сожалению, платный.

Действующий личный сайт

http://melmon-mls.narod.ru/

Граф научных интересов

магистранта Леонени М.С. факультета радиофизики и компьютерных технологий. Специальность: радиофизика

http://melmon-mls.narod.ru/leonenya/files/leonenyaGR.doc

| Смежные специальности 01.04.04 – физическая электроника Функциональная электроника 05.11.07 – оптические и оптико-электронные приборы и комплексы Математическое моделирование физических процессов в оптоэлектронных приборах и устройствах | Основная специальность 01.04.03 – радиофизика 1.Квантовая радиофизика 2.Нелинейные динамические системы | Сопутствующие специальности 01.04.01 – приборы и методы экспериментальной физики 1.Методы экспериментальных исследований. 2.Планирование и моделирование эксперимента 01.01.07 – вычислительная математика Численные методы и алгоритмы решения прикладных задач, возникающих при математическом моделировании естественнонаучных, научно-технических, социальных и других проблем. |
| --- | --- | --- |

Тестовые вопросы по Основам информационных технологий

магистрантки Панфиленок Е.С. факультета радиофизики и компьютерных технологий. Специальность: радиофизика

<question type="close" id="063">

<text>Функция графического отображения данных в системе Matlab: </text>

<answers type="request">

<answer id="1" right="0"> plot </answer>

<answer id="2" right="0"> graphic </answer>

<answer id="3" right="1"> plot3 </answer>

<answer id="4" right="1"> surf </answer>

</answers>

</question>

<question type="close" id="___">

<text>Пакет расширений программы Matlab:</text>

<answers type="request">

<answer id="1" right="0"> Toolbox </answer>

<answer id="2" right="1"> Toolsoft </answer>

<answer id="3" right="0"> Softbox </answer>

<answer id="4" right="0"> Softframe </answer>

</answers>

</question>

Список литературы к выпускной работе

Википедия [Электронный ресурс]. – Википедия, 2010. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki. – Дата доступа: 20.12.2010.

Дьконов, В.П. Matlab R2006/2007/2008+Simulink 5/6/7. Основы применения. // 2-е издание., перераб. и доп. – М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2008. – 800 с.

MATLAB 7: настольная лаборатория [Электронный ресурс]. – Издательский Дом ITC, 2010. – Режим доступа: http://itc.ua/articles/matlab_7_nastolnaya_laboratoriya_21405. – Дата доступа: 29.11.2010.

Патент на изобретение №12475 Респ. Беларусь, МПК H 01S 3/00. Твердотельный лазер / В.В. Жуковский, Н.В. Тарасенко, И.С. Манак, М.С. Леоненя.; Белорусский государственный университет, Институт физики им. Б.И. Степанова НАНРБ. – а20071508; заявл. 07.12.07.; опубл. Афіцыйны бюлетэнь. 2008. №5(64). –  С.27.

Патент на полезную модель 7029 Респ. Беларусь, МПК H 01S 3/00. Твердотельный лазер / В.В. Жуковский, И.С. Манак, М.С. Леоненя.// Белорусский государственный университет. – и20100600; 02.07.10.

Жуковский, В.В. Малогабаритные твердотельные лазеры с зигзагообразным ходом излучения в активном элементе / В.В. Жуковский, М.С. Леоненя, И.С. Манак // Электроника-инфо. – 2008. – №7. – С.55-58.

Manak, I. S. Разработка твердотельных slab-лазеров / I. S. Manak, W. Wojcik, V.V. Zukowski, M.S. Leanenia // Przeglad Elektrotechniczny (Electrical Review)/. – 2010. – №7. – P. 261-263.

Методы расчёта ОКГ. Т.1./ Под ред. Б.И.Степанова. Мн.: 1967. – 385 с.

Manak, I. S. Optimizing energy performance of «zig-zag» slab lasers in form of flat truncated prisms / I. S. Manak, V.V. Zukowski, M.S. Leanenia // Caol 2010 International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers, Sevastopol, Ukraine. – Conference Proceedings. – 2010. – P. 152-154.

Нормативные документы [Электронный ресурс]. – ВАК Беларуси, 2010. – Режим доступа: http://www.vak.org.by/index.php?go=Pages&in=view&id=2. – Дата доступа: 20.11.2010.

Паспорта, программы [Электронный ресурс]. – ВАК Беларуси, 2010. – Режим доступа: http://www.vak.org.by/index.php?go=Box&in=cat&id=1. – Дата доступа: 20.11.2010.

Хольцшлаг, Молли Е. Языки HTML и CSS: для создания Web-сайтов: [учебное пособие: перевод с английского] / М. Хольцшлаг. – Москва : Триумф, 2007. — 303 с.

Кожемякин, А. А. HTML и CSS в примерах. Создание Web-страниц / А.А.Кожемякин. – Москва : Альтекс-А, 2004. — 415 с.

Справочник HTML [Электронный ресурс]. – htmlbook.ru, 2010. – Режим доступа: http://htmlbook.ru/html. – Дата доступа: 20.11.2010.

Справочник CSS [Электронный ресурс]. – htmlbook.ru, 2010. – Режим доступа: http://htmlbook.ru/css. – Дата доступа: 20.11.2010.

Образовательный математический сайт [Электронный ресурс]. – Exponenta.ru, 2010. – Режим доступа: http://www.exponenta.ru/. – Дата доступа: 20.11.2010.

Приложение

Презентация работы «Разработка малогабаритных лазерных источников излучения повышенной яркости с учетом физических параметров активных сред»

http://melmon-mls.narod.ru/leonenya/files/leonenya.ppt

# Text boxes

e

b

L

f

a

d

g

c

B

2

φ

A

h

α

h

d

1

3

l1

l2

lN

С